# Nivelační přístroje řady ELN 24, NA 24

## Návod k obsluze:

- Vyjměte přístroj z přepravního pouzdra a upevněte jej na stativ pomocí středového šroubu.

- Proveďte horizontaci pomocí kruhové libely.

- Nasměrujte dalekohled tak, abyste viděli světlé pozadí a otáčením okuláru docílíte ostrost nitkového kříže.

- Otáčením šroubu na pravé straně přístroje zaostříte dalekohled.

- Pro měření délek použijte dvou krátkých vodorovných rysek. Počet dílků na nivelační lati vynásobte konstantou 100.

- Kruhovou libelu zkontrolujte otáčením přístroje kolem svislé osy. Případný výběh bubliny odstraníte z poloviny pomocí rektifikačních šroubů a z poloviny stavěcími šrouby.

- Kontrola vodorovné záměry:

- Přístroj umístěte doprostřed mezi dvě nivelační latě vzdálené asi 5Om.  Přečtěte čtení na každé z nich a zaznamenejte rozdíl.

- Umístěte přístroj 1m za jednu z latí a  prověďte čtení na latích jako v bodě a). Je-li přístroj v pořádku, bude výškový rozdíl stejný.

- Není-li výškový rozdíl stejný jako v bodě a),přístroj měří špatně kontaktujte servis.

•	Doporučení:Po skončení měření doporučujeme provést kontrolní měření ještě z protilehlého bodu,  zabrání se tím případným hrubým chybám.

!!! POZOR, důležité upozornění: při dojetí velkým knoflíkem ostření na jeho dorazy

nikdy netočte dále, hrozí mechanické poškození hřebínku ostření !!!

| Technická data: |  | ELN 24 |
| --- | --- | --- |
| základní střední chyba |  | 2,0mm |
| zvětšení |  | 24x |
| průměr objektivu |  | 36mm |
| zorné pole na 100 m |  | 3,5m |
| nejkratší cílová vzdálenost |  | 0,6m |
| rozsah kompenzátoru |  | ±15' |
| závit uchycení na stativ |  | 5/8“ |
| dělení kruhu |  | 400 gon/360° |
| čtení kruhu |  | 1 gon/1° |
| přesnost kruhu |  | 0,1 gon/10' |
| hmotnost přístroje |  | 1,7 kg |

# Nivelační přístroje řady ELN 24, NA 24

## Návod k obsluze:

- Vyjměte přístroj z přepravního pouzdra a upevněte jej na stativ pomocí středového šroubu.

- Proveďte horizontaci pomocí kruhové libely.

- Nasměrujte dalekohled tak, abyste viděli světlé pozadí a otáčením okuláru docílíte ostrost nitkového kříže.

- Otáčením šroubu na pravé straně přístroje zaostříte dalekohled.

- Pro měření délek použijte dvou krátkých vodorovných rysek. Počet dílků na nivelační lati vynásobte konstantou 100.

- Kruhovou libelu zkontrolujte otáčením přístroje kolem svislé osy. Případný výběh bubliny odstraníte z poloviny pomocí rektifikačních šroubů a z poloviny stavěcími šrouby.

- Kontrola vodorovné záměry:

- Přístroj umístěte doprostřed mezi dvě nivelační latě vzdálené asi 5Om.  Přečtěte čtení na každé z nich a zaznamenejte rozdíl.

- Umístěte přístroj 1m za jednu z latí a  prověďte čtení na latích jako v bodě a). Je-li přístroj v pořádku, bude výškový rozdíl stejný.

- Není-li výškový rozdíl stejný jako v bodě a), přístroj měří špatně kontaktujte servis.

• Doporučení:Po skončení měření doporučujeme provést kontrolní měření ještě z protilehlého bodu, zabrání se tím   případným hrubým chybám.

!!! POZOR, důležité upozornění: při dojetí velkým knoflíkem ostření na jeho dorazy

nikdy netočte dále, hrozí mechanické poškození hřebínku ostření !!!

| Technická data: |  | ELN 24 |
| --- | --- | --- |
| základní střední chyba |  | 2,0mm |
| zvětšení |  | 24x |
| průměr objektivu |  | 36mm |
| zorné pole na 100 m |  | 3,5m |
| nejkratší cílová vzdálenost |  | 0,6m |
| rozsah kompenzátoru |  | ±15' |
| závit uchycení na stativ |  | 5/8“ |
| dělení kruhu |  | 400 gon/360° |
| čtení kruhu |  | 1 gon/1° |
| přesnost kruhu |  | 0,1 gon/10' |
| hmotnost přístroje |  | 1,7 kg |