Geo6X SP

Geo6X SP KIT

Geo6X SP GREEN KIT

Návod k použití

Vážený zákazníku,

velmi děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevil koupí Vašeho nového přístroje

geo-FENNEL. Tento vysoce hodnotný, kvalitní výrobek byl vyroben s největší pečlivostí a jeho kvalita byla kontrolována.

Přiložený návod k použití Vám pomůže přístroj správně obsluhovat. Prosím přečtěte si pečlivě obzvláště také bezpečnostní upozornění před uvedením přístroje do provozu. Pouze správné používání zaručuje dlouhý a spolehlivý provoz.

geo-FENNEL

Precision by tradition.

OBSAH

- OBSAH DODÁVKY				A

- PRVKY OBSLUHY A POLE OBSLUHY	B

- NAPÁJENÍ ELEKTŘINOU 			C

- OBSLUHA						D

- PROVOZ S PŘIJÍMAČEM				E

- BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ		F

OBSAH DODÁVKY

| Geo6X SP Přímkový laser Geo6X SP 4 x AA alkaline baterie Magnetická cílová tabulka Polstrovaná brašna Návod k použití |  |
| --- | --- |
| Geo6X SP KIT Přímkový laser Geo6X SP Li-Ion akumulátor Nabíječka + USB 3.0 kabel Bateriová přihrádka pro alkaline baterie Multifunkční držák Magnetická cílová tabulka Kufr Návod k použití | Geo6X SP GREEN KIT Přímkový laser Geo6X SP GREEN Li-Ion akumulátor Nabíječka + USB 3.0 kabel Bateriová přihrádka pro alkaline baterie Multifunkční držák Magnetická cílová tabulka Kufr Návod k použití |

TECHNICKÁ DATA

Rozsah samourovnání				+/- 3°

Přesnost						+/- 2 mm / 10 m

Pracovní rozsah

- bez přijímače*				30 m (poloměr)

- s přijímačem	(volitelná položka)		60 m (poloměr)

Napájení elektřinou / doba provozu

- 1 x 360°					16 hodin / alkaline baterie

- 2 x 360°					8 hodin / alkaline baterie

- 3 x 360°					5 hodin / alkaline baterie

Třída ochrany proti prachu/vodě			IP 54

Laserová dioda / třída laseru  			červená / 2

Rozsah teplot					-10°C až +45°C

Rozměry						140 x 130 x 80 mm

Hmotnost						0,8 kg

*závislé na světelných podmínkách prostoru

Odlišná technická data Geo6X SP KIT

Napájení elektřinou / doba provozu

- 1 x 360°					20 hodin / Li-Ion

- 2 x 360°					12 hodin / Li-Ion

- 3 x 360°					8 hodin / Li-Ion

Odlišná technická data Geo6X SP GREEN KIT

Pracovní rozsah

- bez přijímače*				40 m (poloměr)

- s přijímačem	(volitelná položka)		70 m (poloměr)

Napájení elektřinou / doba provozu

- 1 x 360°					14 hodin / Li-Ion

- 2 x 360°					7 hodin / Li-Ion

- 3 x 360°					5 hodin / Li-Ion

Laserová dioda / třída laseru  			zelená / 2

*závislé na světelných podmínkách prostoru

VLASTNOSTI

- 3 x 360° - přímky

→ tvoří 6 laserových křížů

- Laserové přímky lze jednotlivě spínat

- Funkce olovnice

- Odstup laserové roviny od zdi / stropu min. 12 mm

- Magnety vpředu a na stranách k upevnění na kolejnice pro suché stavební práce / sádrokartony

- Použití s přijímačem (volitelná položka)

- Funkci samourovnání lze pro manuální použití vypnout

- 5/8´´ a 1/4´´ připojení na přístroji

- Multifunkční držák (pouze u Geo6X SP KIT a Geo6X SP GREEN KIT):

- Silné magnety na zadní straně

- Upevnění pomocí řemenu

- Výškově nastavitelné

- 5/8´´ závit pro stavební stativ

PRVKY OBSLUHY A POLE OBSLUHY

| Okénko výstupu laserového paprsku Pole obsluhy Spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ / odemykací páčka (transportní pojistka) Víko bateriové přihrádky 5/8´´ závit pro stativ 1/4´´ závit pro stativ Otvor pro zavěšení 5/8´´ adaptér pro přístroj Aretace pro výškové nastavení konzole Štěrbina pro upevňovací řemen Magnety 5/8´´ závit pro stativ 1/4´´ závit pro stativ Připojení pro stálé zásobování elektřinou 6V Magnety specielně pro podlahové kolejnice na suché stavební práce a na zem (paralelně k laserové přímce) |  |
| --- | --- |

MULTIFUNKČNÍ DRŽÁK (KIT)

| Kontrolka LED provozu s přijímačem Kontrolka LED funkce manuálně |
| --- |
| Zapnutí horizontální laserové přímky H Zapnutí vertikální laserové přímky V1 |  | ZAP./VYP. provozu s přijímačem ZAP./VYP. funkce MANUÁLNĚ Zapnutí vertikální laserové přímky V2 |
| Kontrolka LED ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ / zobrazení stavu baterie |

NAPÁJENÍ ELEKTŘINOU

| ALKALINE BATERIE Otevřete víko bateriové přihrádky na přístroji (4) a vyjměte box pro alkaline baterie. Vložte 4 x AA alkaline baterie (dbejte na správnou polaritu) a box opět vložte. Uzavřete víko bateriové přihrádky. Když bliká kontrolka LED ZAP./VYP., vyměňte baterie za nové (kompletní sadu) nebo nabijte akumulátor. AKUMULÁTOR (KIT) Otevřete víko bateriové přihrádky (4) a vložte akumulátorovou sadu. Opět uzavřete víko bateriové přihrádky. Pro nabíjení vždy vyjměte akumulátor z přístroje a nabíjejte jej mimo přístroj. Po nabití akumulátor opět vložte do přístroje. Zdířka na přístroji není určená k nabíjení Akumulátoru ! USB 3.0 kabel je určen k nabíjení vyjmutého akumulátoru z (PC, automobilu , Power banky atd.) Kontrolka LED ZAP./VYP. je současně také zobrazením stavu baterie. Začne blikat, když je slabé napětí baterie. Stav nabíjení se zobrazuje na nabíječce: Permanentní červené světlo ukazuje, že se akumulátor nabíjí, Permanentní zelené světlo ukazuje, že proces nabíjení je ukončen. |  |
| --- | --- |

OBSLUHA

POSTAVENÍ PŘÍSTROJE

- Přímo na zemi

- Našroubujte přístroj na držák, který je v obsahu dodávky a upevněte na stativu

- Pomocí magnetů držáku upevněte na magnetické ploše

- Pomocí otvoru držáku zavěste na šroub

- Pomocí řemenu upevněte na sloupu

- Pomocí magnetů přiložte paralelně ke kolejnici pro suché stavební práce

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ otočte do polohy „ON“. Přístroj je nyní připraven k provozu. Stojí-li přístroj příliš nakřivo (mimo rozsah samourovnání), tak zazní akustický varovný signál (alarm kompenzátoru). Zapnuté laserové přímky blikají jako doplňující varování.

Pro vypnutí uveďte spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ opět do polohy „OFF“. Přístroj je nyní vypnutý.

Zapamatujte si prosím:

Před tím, než přístroj vložíte do kufru, vždy spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ nastavte do polohy OFF! Zazní akustický varovný signál, když toto bude opomenuto.

ZAPNUTO		    VYPNUTO

| SPÍNÁNÍ LASEROVÝCH PŘÍMEK Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko H, pro zapnutí a vypnutí horizontální přímky. Stiskněte tlačítko V1, pro zapnutí a vypnutí vertikální přímky V1. Stiskněte tlačítko V2, pro zapnutí a vypnutí vertikální přímky V2. Všechny přímky jsou nyní zapnuté. |  |
| --- | --- |

PROVOZ S PŘIJÍMAČEM

Přístroj Geo6X SP / Geo6X SP KIT / Geo6X SP GREEN KIT lze použít ve spojení s přijímačem pro prodloužení pracovního rozsahu nebo při použití za nepříznivých světelných podmínek. Přijímač lze zakoupit jako volitelná položka (není obsažena v obsahu dodávky).

Zapněte potřebné laserové přímky a stiskněte tlačítko na přístroji PROVOZ S PŘIJÍMAČEM (na přístroji svítí kontrolka pro provoz s přijímačem). Nyní jsou zvolené laserové přímky přepnuty na provoz s přijímačem (laserové přímky jsou potom o něco slaběji viditelné).

Pro opuštění funkce stiskněte opětovně tlačítko PROVOZ S PŘIJÍMAČEM.

FUNKCE MANUÁLNĚ

Když je přístroj vypnutý (nastavení OFF), stiskněte tlačítko ZAP./VYP. provozu s přijímačem / ZAP./VYP. funkce MANUÁLNĚ, pro zapnutí funkce MANUÁLNĚ. Nyní svítí kontrolka LED ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, kontrolka LED MANUÁLNĚ bliká. Nyní lze přístroj použít i v šikmé poloze; alarm kompenzátoru je vypnutý. Nyní lze zapnout všechny laserové přímky (viz levá strana).

Opětovným stisknutím tlačítka ZAP./VYP. provozu s přijímačem / ZAP./VYP. funkce MANUÁLNĚ vypnete funkci MANUÁLNĚ.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POUŽITÍ DLE STANOVENÉHO ÚČELU

Přístroj vysílá viditelný laserový paprsek, pro provádění např. následujících úkolů měření: určení výšek, pravých úhlů, urovnání horizontálních a vertikálních vztažných vrstev, jakož i bodů provážení olovnice (dle daného přístroje).

ZACHÁZENÍ A PÉČE

S měřícími přístroji zacházejte prosím všeobecně opatrně. Po použití vyčistěte přístroj jemným hadříkem (když je to nutné, namočte hadřík do vody). Když byl přístroj vlhký, pečlivě ho osušte. Zabalte přístroj do kufru nebo tašky až teprve když je zcela suchý. Transport pouze v originálním pouzdře nebo brašně.

OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU ZNEHODNOTIT VÝSLEDEK MĚŘENÍ

Měření skrze skleněné nebo plastové desky; zašpiněné okénko výstupu laseru; pád nebo silný náraz. Nechte prosím přesnost zkontrolovat.

Velké změny teplot: když je přístroj přenesen z teplého okolí do studeného nebo opačně, počkejte několik minut před použitím.

ELEKTROMAGNETICKÁ SNÁŠENLIVOST

Nelze všeobecně vyloučit, že přístroj nebude rušit ostatní přístroje (např. navigační zařízení); nebude rušen jinými přístroji (např. elektromagnetickým zářením při zvýšené síle pole např. v těsné blízkosti průmyslných zařízení nebo radiových vysílačů).

KONFORMITA-CE

Přístroj nese značku CE dle normy EN 61010-1:2001 + corrig. 1+2.

ZÁRUKA

Záruční doba činí dva (2) roky, počínaje datem prodeje. Záruka se vztahuje pouze na závady, jako jsou materiálové a výrobní chyby, jakož i nesplnění slíbených vlastností.

Nárok na záruku vzniká pouze při správném použití k danému účelu. Mechanické opotřebení a vnější zničení násilím nebo pádem nepodléhají záruce. Nárok na záruku zaniká otevřením krytu přístroje. Výrobce si vyhrazuje, v záručním případě vadné díly opravit popřípadě přístroj vyměnit za stejný nebo podobný (se stejnými technickými parametry). Vyteklé baterie též neplatí jako záruční případ.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

- Uživatel tohoto výrobku se musí přesně řídit pokyny návodu k použití. Všechny přístroje byly před expedicí co nejpřesněji zkontrolovány. Uživatel by se přesto měl před každým použitím přesvědčit o přesnosti přístroje.

- Výrobce a jeho zástupce neručí za chybné nebo úmyslně chybné použití jakož i z tohoto eventuelně vyplývající následné škody a ušlý zisk.

- Výrobce a jeho zástupce neručí za následné škody a ušlý zisk vzniklé přírodními katastrofami jako například zemětřesení, bouře, povodeň, atd. jakož i oheň, nehoda, zákroky třetími osobami nebo použití mimo obvyklé oblasti nasazení.

- Výrobce a jeho zástupce neručí za škody a ušlý zisk vzniklé změněnými nebo ztracenými daty, přerušení obchodního provozu atd., které byly zapříčiněny výrobkem nebo nemožným použitím výrobku.

- Výrobce a jeho zástupce neručí za škody a ušlý zisk vycházející ze špatné obsluhy a nezohlednění návodu k použití.

- Výrobce a jeho zástupce neručí za škody zapříčiněné neodborným použitím nebo ve spojení s výrobky jiných výrobců.

VAROVNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Dbejte prosím pokynů v návodu k použití.

- Přečtěte si návod k použití před uvedením do provozu.

- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku, také ne s optickými přístroji.

Existuje nebezpečí poškození zraku.

- Necílit laserový paprsek na osoby.

- Rovina laseru se má nacházet nad výškou očí osob.

- Nikdy neotvírejte kryt přístroje. Opravy nechte provádět pouze u autorizovaného prodejce.

- Neodstraňujte žádné varovné a bezpečnostní upozornění.

- Laserový přístroj se nesmí dostat do rukou dětí.

- Nepoužívejte přístroj ve výbušném prostředí.

KLASIFIKACE LASERU

Přístroj odpovídá bezpečnostní třídě laseru 2 dle normy DIN EN 60825-1:2014.

Přístroj se smí používat bez dalších bezpečnostních opatření. Oko je chráněno při náhodném, krátkodobém pohledu do laserového paprsku reflexem zavření očního víčka.

Varovné štítky laseru třídy 2 jsou na přístroji dobře viditelně umístěny.

Prosím nutně zohledněte:

Když nám budete zasílat přístroje k opravě / justáži, prosím vyjměte z přístroje z bezpečnostních důvodů nutně akumulátory nebo baterie!

Děkujeme.

Technické změny vyhrazeny.